## Slide 1: CET 642 - Curso de Lógica Digital I
Prof. Mathias Santos de Brito
Universidade Estadual de Santa Cruz

## Slide 2: Conteúdo Programático do Curso
Sistemas de Numeração
Códigos Binários
Álgebra de Boole
Tecnologia de Circuitos Integrados
Portas Lógicas
Circuitos Combinatórios

## Slide 3: PARTE 1 - Sistemas de Numeração

## Slide 4: PARTE 1 - Conteúdo
Sistemas de Numeração
  Histórico
  Decimal
  Binário
  Hexadecimal
  Conversão entre Sistemas
  Representação Computacional dos Sistemas Numéricos

## Slide 5: Sistemas de Numeração: Histórico

## Slide 6: Dica de Conteúdo:
Vídeo - A História do Número 1

## Slide 7: Sistemas Unários
Sistemas Numéricos Unários
  Sistemas cujos símbolos representam uma quantidade exata independentemente da sua posição?
Vocês conhecem algum sistema Numérico unário?
Soa familiar?

## Slide 8: Sistemas Posicionais
Os sistemas posicionais ao contrário dos unários permitem que seus símbolos mudem de valor conforme a posição que se encontra no número.
Vejam... Quanto vale os diferentes símbolos 2 no número abaixo considerando o sistema indo-arábico.
24522
Símbolo | Valor
2 | 20.000
4 | 4.000
5 | 500
2 | 20
2 | 2

## Slide 9: Sistemas de Numeração: Decimal

## Slide 10: Sistema Decimal
Talvez por termos dez dedos nas mãos, o nosso sistema é de base 10.
A base de uma sistema numérico indica quantos algarismos ele possui.

## Slide 11: Sistemas Decimais
Aprendemos ao longo dos nossos estudos a realizar uma série de operações aritméticas utilizando sistemas decimais:
  Adição
  Subtração
  Multiplicação
  Divisão
Este sistema decimal é a base da matemática que estamos acostumados a lidar no dia-a-dia.

## Slide 12: Sistemas de Bases Diversas
Mas e se decidirmos mudar a base do nosso sistema numérico?
O que aconteceria se decidirmos usar outras bases como:
  2
  8
  16
  32
  64
Alguma ideia dos efeitos que isso acarreta?

## Slide 13: Sistemas de Bases Diversas
A base de uma sistema muitas vezes é denotada pelo número da base entre parênteses subscrito no final do número.
Exemplos:

## Slide 14: Conversões de Números entre Bases
Podemos converter números escritos em uma determinada base para outra.
Apesar da conversão eles irão representar SEMPRE a mesma quantidade de coisas.
Conversões podem ser feitas diretamente de uma base para outra, ou utilizando uma base intermediária como por exemplo, o decimal.

## Slide 15: Exercícios de Recapitulação
Converta os seguintes números para a base que se pede.
Notes: Respostas:
a) 1 0011
b) 364
c) 2629
d) 1 0111
e) 241
f) 1 0010 1010
g) 1110 1111 0011
h) 1B2

## Slide 16: Representação Binária de um Número

## Slide 17: Sinal-Magnitude

## Slide 18: Sinal-Magnitude
A mais simples das formas de representação de um número com sinal, reserva 1 bit para indicar se o número é positivo ou negativo.

## Slide 19: Desvantagens
Complexidade do circuito para implementar operações aritméticas é muito grande, por conta da subtração.
  Durante uma operação o circuito deve ler o sinal e ajustar a operação, o que torna o circuito mais complexo.
Possui duas representações para o 0 (+0, -0)

## Slide 20: Uma Pausa: Complemento de 9 de um número decimal

## Slide 21: Sistema Decimal: Complemento de 9
É a subtração de cada dígito de um número decimal por 9.
Ele pode ser utilizado para realizar subtrações usando adição.
Caso exista um sobe 1 na adição dos dígitos mais significantes dos números adicionamos ele ao número.
Complemento
de 9 de 728
Complemento de 9 de 271+( Complemento de 9 de 728)

## Slide 22: Sistema Decimal: Complemento de 9
Notes: https://en.wikipedia.org/wiki/Method_of_complements

## Slide 23: Sistema Decimal: Complemento de 9
Porque somamos o digito adicional da soma ao número à sua esquerda?
Vejam!
Basicamente quando tiramos o 1 que apareceu como dígito adicional,
estamos subtraindo 1000, como nós adicionamos 999 no início, queremos
remover 999 e não 1000.

## Slide 24: Sistema Decimal: Complemento de 10
O complemento de 10 de um número é obtido adicionando-se 1 ao seu complemento de 9.
Complemento de 9 de 728
Complemento de 10 de 728

## Slide 25: Complemento de 1
O complemento de 1 de um número é obtido através da inversão de todos os bits de um número binário, ex:

## Slide 26: Adição sem sinal em Complemento de 1
O mesmo processo é válido para números binários, porém o complemento é de 1 não de 9 obviamente. Vejamos:
Quando temos uma soma
Fazemos o procedimento normal.
No caso da subtração obtemos o complemento de 1 do número negativo invertendo seus bits. E somamos 1 caso aparece mais um dígito binário
Na subtração de dois números negativos, basta somar os números, e somamos 1 caso aparece mais um dígito binário. O resultado está em complemento de 1.
Notes: Fonte 1:
http://dcm.ffclrp.usp.br/~augusto/teaching/aba/AB-Funcoes-Logicas-Portas-Logicas.pdf

## Slide 27: Utilização do Complemento de 1
Os números em complemento de 1 podem ser utilizados na computação para representar números negativos. Sendo os números comuns positivos e seus complementos negativos.
Bits | Valor sem Sinal | Complemento de 1
0111 1111 | 127 | 127
0111 1110 | 126 | 126
0000 0010 | 2 | 2
0000 0001 | 1 | 1
0000 0000 | 0 | 0
1111 1111 | 255 | −0
1111 1110 | 254 | −1
1111 1101 | 253 | −2
1000 0001 | 129 | −126
1000 0000 | 128 | −127

## Slide 28: Vantagens sobre o Sinal-Magnitude
Elimina o bit de sinal.
Operações de Subtração podem ser feitas a partir de adições, simplificando o circuito.

## Slide 29: Desvantagens
O uso do complemento de um não elimina o problema dos dois zeros.
Você precisa adicionar, e depois adicionar o 1 que sobrou (carry) ao resultado, o que gera mais uma operação de soma.

## Slide 30: Complemento de 2
O complemento de 2 de um número é o seu complemento de 1 adicionado 1, ignorando 1 o vai 1 caso ocorra no bit mais significativo.
Número Decimal | Representação em complemento de 2
0 | 0000 0000
1 | 0000 0001
2 | 0000 0010
126 | 0111 1110
127 | 0111 1111
−128 | 1000 0000
−127 | 1000 0001
−126 | 1000 0010
−2 | 1111 1110
−1 | 1111 1111

## Slide 31: Adição em Complemento de 2
Adição não requer nenhum processamento especial, mesmo os números tendo sinais diferentes.
Essas operações devem estar limitadas ao número de bits utilizados para representar o número, caso a soma seja um número maior, temos um estouro e o novo bit é ignorado.
Os valores dos Carries (vai um) são utilizados para detectar o estouro. Isso acontece quando os últimos 2 dígitos do carry tem valores diferentes.
( 15) )
( 7) )
Inválido pois o resultados está fora do intervalo permitido (-8 até 7)

## Slide 32: Subtração em Complemento de 2
A subtração funciona normalmente com complemento de 2.
Note que subtrair -5 de 15 é realmente adicionar 15 e 5.
Estouro é detectado da mesma forma que na soma olhando os empréstimos.
( 15) )
( 15) )
11110 000

## Slide 33: Subtração em Complemento de 2
(15) )
( 15) )
11110 000

## Slide 34: Complemento de 2
Um complemento de 2 codifica um números com sinal em uma representação binária.
Os números positivos são representados pela sua forma binária comum, sendo o bit mais significante 0.
Tomando 8 bits, podemos representar apenas números positivos até o limite de 127. Porque?
Os outros 127, com o bit mais significativo 1, são números negativos e são representados pelo complemento de 2 do seu par positivo.

## Slide 35: Vantagens sobre os demais
Elimina a representação dupla do 0
Não precisa se preocupar com o carry do bit mais significativo (vai um), ou seja após a operação o resultado não precisa ser modificado.
Consegue representar um número a mais, veja tabela abaixo para um sistema de 1 byte.
Notation | Min | Max
Complemento de 1 | -127 | +127
Complemento de 2 | -128 | +127

## Slide 36: Exercícios
Para cada operação abaixo, faça a representação dos números binários para complemento de 1 e de 2. Depois realize a operação utilizando complemento de 1 e depois complemento de dois. Indique a quantidade mínima de bits com a qual o computador deve ter para representar o número.
128 – 87
86 + 50
245 - 94

## Slide 37: Representação Computacional dos Caracteres e Conjuntos Numéricos

## Slide 38: Representação Computacional dos Caracteres e Conjuntos Numéricos
Como vimos até aqui, os computadores utilizam o sistema binário em seu nível mais baixo para representar a informação.
Caracteres, números inteiros, números de ponto flutuante, sons, imagens, etc.
Veremos agora como os computadores representam os números e os caracteres.

## Slide 39: Representação de Caracteres
Ao longo do tempo diferentes formas de representar caracteres foram propostas e utilizadas, as principais delas foram:
  Código de 6 bits
  Código de 7 bits (ASCII)
  EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code)
  ASCII Estendido
  Unicode
  ISO Latin-1

## Slide 40: Uma diferença fundamental
Entre os diferentes sistemas que mostramos anteriormente tem uma diferença fundamental, qual seria?
A quantidade de bits que cada uma delas utiliza.
E qual seria o impacto?
Quanto mais bits mais caracteres podem ser representados!

## Slide 41: Código de 6 bits
Com memória escassa um menor número de bits era desejável.
O código de 6 bits era suficiente para representar apenas os caracteres do alfabeto, os dígitos decimais e alguns poucos símbolos.
Abaixo a lista de caracteres que se podia obter do código BCD da IBM.

## Slide 42: ASCII – Código de 7 bits
É a abreviação para “American Standard Code for Information Interchange”
ASCII se tornou um dos padrões mais utilizados e é utilizado até hoje, e muitos esquemas utilizados hoje são derivados dele.
É um padrão da American National Standards Institute (ANSI).
Tendo um bit a mais o número de caracteres que poderiam ser representados aumenta.

## Slide 43: ASCII – Código de 7 bits
Caracteres ASCII retirado de um manual de impressora de 1972
b1 é o bit menos significativo
ASCII – Wiki Page

## Slide 44: ASCII Estendido
Como a maioria dos computadores trabalham em unidades de 8-bits um bit extra (bit mais significativo) fica inutilizado e com 0.
Foram então criadas diversas variações do ASCII que amplia o número de caracteres definindo o primeiro bit como 1.
Essas extensões não são parte do padrão ASCII.
Por exemplo o “Code page 737” utilizado para representar caracteres gregos e outros símbolos.
Code page 737 (Greek language)

## Slide 45: UNICODE
O Unicode veio com um objetivo ambicioso de representar todos os caracteres encontrados nas diferentes línguas existentes no mundo.
E é um padrão que define as linhas guias para a codificação de texto.
Muitas codificações suportam o Unicode, algumas delas são o UTF-8 e o UTF-16.
Enquanto UTF-16 é um padrão utilizado em sua maioria dentro da plataforma Windows o UTF-8 é a codificação padrão da WEB.

## Slide 46: UNICODE
É mantido pelo UNICODE Alliance.
Em sua última versão continha 137.994 caracteres dentre eles caracteres de diferentes línguas, diversos símbolos e emojis.
Com frequência o padrão é atualizado para incluir novos símbolos e emojis.

## Slide 47: UNICODE - Arquitetura
Codespace – é o intervalo de valores numéricos que podem ser utilizados para representar caracteres.
Varia de 0 – 10FFFF (em hexadecimal)
  Um total de 1.114.112 símbolos podem ser representados
  Cada um destes valores é chamado de Code Point
  Quando um número é considerado um Code Point ele recebe o símbolo U+ como prefixo seguido do seu valor em hexadecimal (ex. U+00F7)
Unicode possui em Planos, ao todo 16, sendo o primeiro o Basic Multilingual Plane (BMP) que variam de 0 a FFFF.

## Slide 48: UNICODE - Arquitetura

## Slide 49: UTF8
Ao lado, a popularidade dos diferentes tipos de codificações utilizadas em Páginas Web.

## Slide 50: UTF-8
O UTF-8 é a principal codificação compatível com Unicode utilizada hoje em dia, em especial em sistemas Unix e na Web.
Ele é uma forma variável de representação que pode usar de 1 a 4 bytes.
O padrão foi definido pelo consórcio Unicode.
Ao lado a estrutura da codificação:

## Slide 51: UTF-8
O primeiro byte codifica o ASCII
O segundo byte codifica quase todos os caracteres latinos com os diversos acentos, mas também outros alfabetos como o Grego, o Cirílico, etc.
De fato os três primeiros bytes são parte do Basic Multilingual Plane do Unicode.

## Slide 52: UTF-8
O UTF-8 é retrocompatível com o ASCII, pois bytes únicos com valores entre 0 e 127 no UTF-8 são mapeados diretamente para o ASCII.
Possui também compatibilidade com padrões estendidos do ASCII.

## Slide 53: Representação Numérica

## Slide 54: Representação Numérica
A representação de números por sua vez podem variar, à depender do tipo.
Números inteiros são representados de maneira diferente de números de pontos flutuantes por exemplo.
Como vimos anteriormente números inteiros podem ser representados como Sinal-Magnitude, Complemento de 1 ou Complemento de 2.
Um outro método existente é o método “Excesso de 2 elevado a (N-1).

## Slide 55: Número de Ponto Flutuante
Os números de ponto flutuante sofrem um problema de precisão já que a memória é finita e são representados de forma aproximada.
Esse números possuem duas partes a mantissa ou fração, e a segunda a posição da vírgula decimal, chamado de expoente.
  Ex. 234,56
  Fração = .23456
  Expoente = +03
O +03 indica que a virgula é deslocada para a direita em três casas.

## Slide 56: Número de Ponto Flutuante
Podemos dizer então que os número são representados na forma:
Onde F é a fração e E o expoente.
No caso do exemplo do slide anterior 234,56 temos:

## Slide 57: Número de Ponto Flutuante
Utilizando este método, podemos dizer que a precisão do número de ponto flutuante é dada por:
  Número de dígitos reservados para a fração...
E o intervalo pelo:
  Número de dígitos reservados para o expoente...

## Slide 58: Número de Ponto Flutuante – Padrão IEEE 754
Devido aos diversos modos de implementar um número de ponto flutuante o IEEE organizou uma força tarefa para definir um padrão comum para ser utilizado em computadores.
Ela definiu três tipos de representação:
  Precisão simples (32 bits)
  Precisão dupla (64 bits)
  Precisão estendida (80 bits)

## Slide 59: Número de Ponto Flutuante – Padrão IEEE 754
Fonte: Sistemas Numéricos e Representação Interna – Prof. Roberto Willrich

## Slide 60: Número de Ponto Flutuante – Padrão IEEE 754
Características dos números de ponto flutuante de precisão simples e dupla.
Fonte: Sistemas Numéricos e Representação Interna – Prof. Roberto Willrich

## Slide 61: Porta AND
A | B | Q
0 | 0 | 0
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
Tabela Verdade da porta AND

## Slide 62: Porta OR
A | B | Q
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 1
Tabela Verdade da porta OR

## Slide 63: Porta XOR (Ou Exclusivo)
A | B | Q
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
Tabela Verdade da porta XOR

## Slide 64: Porta NAND
A | B | Q
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0
Tabela Verdade da porta NAND

## Slide 65: Porta NOR
A | B | Q
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0
Tabela Verdade da porta NOR

## Slide 66: Porta NXOR
A | B | Q
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 1
Tabela Verdade da porta NXOR

## Slide 67: Porta NOT
A | Q
0 | 1
1 | 0
Tabela Verdade da porta NXOR

## Slide 68: Meio-Somador

## Slide 69: Somador Completo

## Slide 70: Expressão a partir de um Circuito Lógico
Qual expressão que podemos obter a partir do circuito abaixo e que seja equivalente?

## Slide 71: Circuito a Partir de Expressão Lógica
Desenhe um circuito equivalente à expressão abaixo, escreva tabela verdade e verifique as saídas do circuito.

## Slide 72: Simplificação – Revisitando Lógica
=
=
=
=
=
=
= . B+

## Slide 73: A importância da Lógica na Computação
Com esses exercícios percebemos o quão importante é a Lógica na computação.
Pode-se reduzir complexidade de projetos, reduzindo custos e aumentando a eficiência.
Tudo isso com base nos conhecimentos que adquirimos até aqui.

## Slide 74: Mapas de Karnaugh
Encontre o circuito ou expressão para a tabela verdade abaixo:
A | B | S
0 | 0 | S0=1
0 | 1 | S1=0
1 | 0 | S2=1
1 | 1 | S3=1

## Slide 75: Mapas de Karnaugh

## Slide 76: Mapas de Karnaugh com Duas Variáveis
Como poderíamos obter esse circuito de uma maneira mais direta?
 | 1 | 0
 | 1 | 1
 | 1 | 0
 | 1 | 1

## Slide 77: Mapas de Karnaugh
Se tentamos partir do zero para um circuito como o somador completo do slide anterior, percebemos que o trabalho é desafiador.
Muitas vezes sabemos o resultado que queremos mas o circuito lógico ou a expressão lógica não está clara o suficiente.
Os mapas de Karnaugh nos auxiliam a obter um circuito/expressão Lógica caso saibamos as entradas e as saídas.

## Slide 78: Circuitos Combinatórios

## Slide 79: Uma brincadeira...
Clock
Counter
Leds
Faça com que um led só se acenda se o contador atingir o seu máximo.

## Slide 80: Uma brincadeira...
Clock
Counter
Leds
Demux
Faça com que uma série de leds acenda em sequência e repita o processo initerruptamente.

## Slide 81: Representação Computacional dos Caracteres e Conjuntos Numéricos
This schematic diagram shows the arrangement of four OR gates within a standard 4071 CMOS integrated circuit.